## Slide 1
מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים
מימוש על גבי כרטיס PYNQ-Z2
פרויקט גמר לתואר B.Sc
שם: אסובאלאו בלאיי
מנחה: רצאבי יואל פרופ'
ספטמבר 2026
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, cover page and abstract.
- Embedded PYNQ-Z2 board and university logo images were extracted from the project document.

## Slide 2
מטרת הפרויקט
הפרויקט מציג מערכת בקרת כניסה עצמאית, המחברת בין זיהוי פנים, חיישנים, מנוע ותיעוד אירועים, ומבוססת על גבי כרטיס הפיתוח PYNQ-Z2
כניסה מאובטחת
פתיחה רק לאחר זיהוי משתמש מורשה או הזנת קוד גיבוי תקין
מימוש משולב
ניהול המערכת באמצעות Python ב-PS ושליטה במנוע באמצעות VHDL ב-PL
תגובה לאירועים
תיעוד, התרעות Telegram ונעילה זמנית לאחר ניסיונות חריגים
2
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "מטרת הפרויקט", "מימוש המערכת" and abstract.

## Slide 3
דרישות המערכת
זיהוי פנים
OpenCV
Haar Cascade
LBPH
זיהוי משתמש מורשה
הפעלה לפי אירועים
צילום וזיהוי פנים לאחר גילוי תנועה באמצעות חיישן PIR
בקרת מנוע
מנוע צעד 28BYJ-48 עם דרייבר ULN2003 ובקר VHDL
גיבוי ידני
פתיחה באמצעות סיסמה תקינה בלוח המקשים.
זיהוי מצב דלת
חיישן MC-38 מונע נעילה בזמן שהדלת פתוחה.
אבטחה ותיעוד
Telegram
Lockout
CSV
גישה לאירועים
3
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, section "דרישות המערכת".

## Slide 4
ארכיטקטורה
PYNQ-Z2
Zynq-7000
PS
Python
OpenCV
Telegram לוגים
PL / FPGA
VHDL
בקר מנוע
GPIO ממשקי
קלטים
פלטים
PIR
חיישן תנועה
LM393
אור חיישן
USB מצלמת
לוח מקשים
MC-38
מצב דלת
ULN2003
מנוע צעד
ממסר
תאורה
זמזם
LED ונורות
Telegram Bot API
Network / HTTPS
4
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "סכמת בלוקים", "ארכיטקטורת החומרה" and "מימוש התוכנה".
- Diagram rebuilt as editable PowerPoint shapes based on the project's block diagram.

## Slide 5
רכיבי המערכת
ליבת הבקרה
PYNQ-Z2
Python
חיבור ל PL
חיישנים
PIR
LM393
MC-38
מנגנון נעילה
28BYJ-48
ULN2003
פתיחה ונעילה
גיבוי וחיווי
לוח מקשים
ממסר
נורות LED
זמזם
הרכיבים נבחרו כדי לאפשר פעולה לפי אירועים: זיהוי, החלטה, הפעלה, חיווי ותיעוד.
5
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "רשימת ציוד", "מימוש המערכת" and hardware component subsections.
- Component images were extracted from the project document media.

## Slide 6
תרשים כללי של החיבורים
6
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, figure 21 "תרשים חיבורים כללי של המערכת".
- The slide preserves the original detailed connection schematic as project evidence.

## Slide 7
תרשים זרימה של פעולת התוכנה
אתחול המערכת: טעינת Overlay הגדרת GPIOומודלי הזיהוי.
המתנה לאירוע
זיהוי תנועה באמצעות PIR
לוח מקשים
בדיקת התאורה והפעלת הממסר לפי הצורך.
זיהוי פנים וצילום
Haar Cascade + LBPH
קוד תקין?
משתמש מורשה?
פתיחת המנעול
צעד מנוע
ספירת כשלים והפעלת Telegram או Lockout בהתאם לסף שנקבע.
מעקב באמצעות חיישן MC-38 ונעילה רק לאחר סגירת הדלת.
להמתנה חזרה
7
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "הפעולה הכללית של המערכת", "מצבי פעולה של המערכת" and "הלולאה הראשית של המערכת".
- Simplified flowchart rebuilt as editable PowerPoint shapes from the detailed software flow diagram.

## Slide 8
שלבי זיהוי המשתמש
תמונה מהמצלמה
צילום אזור הכניסה לאחר זיהוי אירוע תנועה.
גילוי פנים
איתור אזור הפנים בתמונה באמצעות Haar Cascade
זיהוי פנים
השוואה מול מודל LBPH שאומן מראש.
החלטת גישה
בדיקת מזהה המשתמש וסף ה-Confidence
ההחלטה אינה מתקבלת מתמונה גולמית בלבד. המערכת מפרידה בין גילוי פנים לבין זיהוי המשתמש המורשה.
8
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "עיבוד תמונה", "אלגוריתם Haar Cascade", "אלגוריתם LBPH" and "מימוש התוכנה".
- Images correspond to the document's computer vision figures.

## Slide 9
בקר מנוע הצעד ממומש ב-FPGA
שעון המערכת
125 MHz
מחלק תדר
500 Hz
FSM לפתיחה
FSM לנעילה
stepper_phases
[3:0]
ULN2003
28BYJ-48
רצפי בדיקה בסימולציה
עם כיוון השעון
1000, 0100, 0010, 0001
נגד כיוון השעון
0001, 0010, 0100, 1000
9
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "תכנון בקר מנוע הצעד", "בדיקות וסימולציות בסביבת VIVADO" and figure 22.
- Vivado screenshot extracted from the project document.

## Slide 10
לוח המקשים
לוח המקשים מחובר כמטריצה של שורות ועמודות. הבקר סורק בכל פעם שורה פעילה וקורא את מצב העמודות.
סריקת שורות
הפעלת שורה אחת בכל מחזור
קראית עמודות
פעילה עמודה לפי לחיצה זיהוי
דיבאונס
סינון רעידות מגע קצרות
פענוח מקש
תרגום מיקום למספר או סימן
בדיקת קוד
השוואה מול קוד שמור ללא הצגתו
בקשת פתיחה
האות open_reg נשלח ללוגיקת המערכת
10
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "לוח מקשים", "מימוש המערכת", "תכנון בקר מנוע הצעד" and keypad/Vivado material.
- VHDL snippet is a shortened explanatory structure for the keypad scan flow. The real keypad password is intentionally not shown.
- Keypad photo and matrix schematic were extracted from the project document media.

## Slide 11
המשך חומרה
9
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "תכנון בקר מנוע הצעד", "בדיקות וסימולציות בסביבת VIVADO" and figure 22.
- Vivado screenshot extracted from the project document.

## Slide 13
בדיקות המערכת
Vivado סימולציות ב
מחלק התדר הפיק תדר של Hz500 ורצפי הפאזות אושרו לשני כיווני הסיבוב.
בדיקות בPYNQ
טעינת Overlay אתחול GPIO והפעלת מודלי Haar/LBPH
בדיקה מערכתית
פתיחה, מעקב אחר מצב הדלת, נעילה מחדש ושליחת התראות Telegram.
11
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "ניסויים ובדיקות", "בדיקות וסימולציות בסביבת VIVADO", "בדיקת כלל המערכת בסביבת JUPYTER" and "תוצאות".
- Prototype photo and waveform screenshot extracted from the project document.

## Slide 14
תוצאות ומסקנות
הבדיקות הראו שניתן לשלב FPGA, Python, חיישנים, ראייה ממוחשבת ותקשורת רשת במערכת בקרת כניסה אחת.
PS/PL חלוקת
עיבוד תמונה וניהול המערכת ב- PS ובקרת המנוע והתזמון ב-PL
אמינות
חיישן הדלת מנע נעילה כאשר הדלת עדיין פתוחה.
עמידות תפעולית
לוח המקשים סיפק מסלול גיבוי כאשר זיהוי הפנים לא הצליח.
אבטחה
מנגנון Lockout והתרעות בזמן אמת טיפלו בניסיונות חריגים.
מגבלות
דיוק הזיהוי תלוי בתאורה, בזווית הצילום ובאיכות תמונות האימון.
הרחבות עתידיות: שיפור מודל הזיהוי, ריבוי משתמשים וממשק ניהול מרחוק
12
PYNQ-Z2 Smart Lock | Final Project
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "תוצאות", "מסקנות" and "סיכום".

## Slide 15
פרויקט זה הציג
מימוש מלא של מערכת מנעול חכם, המשלבת חומרה מתוכנתת, תוכנה משובצת וזיהוי פנים בתהליך כניסה מבוקר.
המערכת מקבלת החלטות לפי אירועים מהסביבה, ולא לפי הפעלה רציפה של כל הרכיבים. מנגנון הדלת וה- Lockout מוסיפים שכבת בטיחות ואבטחה מעבר לפעולת הפתיחה עצמה. הפרויקט מדגים תהליך הנדסי מלא: תכנון, חיבור, מימוש, בדיקה והפקת מסקנות.
שאלות
Notes: [Sources]
- תכנון ומימוש מערכת מנעול חכם מבוססת זיהוי פנים באמצעות כרטיס PYNQ.docx, sections "סיכום" and "מסקנות".